АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «САГАННУРСКОЕ»

Мухоршибирского района Республики Бурятия

(сельское поселение)

АКТ

обследования сетей водоотведения

| № | 1 |  | 10.06.2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур

(месторасположение имущества, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Комиссия в составе:

председателя:  М.И. Исмагилова, Главы МО СП «Саганнурское»

и членов комиссии:

- А.В.Житкова, руководитель аппарата Администрации МО СП «Саганнурское»

- Т.Т. Исмагилова, юрист Администрации МО СП «Саганнурское»

- О.М. Милованова, директор ООО «Жилсервис»

- С.М. Варфоломеев, исполнительный директор ООО «ТСК»

произвела обследование сетей водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» и составила настоящий Акт.

В ходе обследования, было установлено, что на территории муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» находятся сети водоотведения общей протяженностью 6337,6 п.м., износ которых составляет 70 % и сформировала следующую дефектную ведомость:

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ наружных сети водоотведения |
| --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. пер. Центральный дом 1, 2, 3 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,9125 430*5,5*2,5/1000 | ФЕР01-01-003-08 |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,9125 430*5,5*2,5/1000 | ФЕР01-01-033-02 |  |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,8 | ФЕР01-02-061-02 |  |
| 4 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 9 | ФЕРр66-22-1 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 1,3 | ФЕРр66-2-4 |  |
| 6 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 4,3 | ФЕР23-01-030-01 |  |
| 7 | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 160 мм | м | 434,3 | ФССЦ-507-3192 |  |
| 8 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 8 | ФЕР23-04-008-01 |  |
| Раздел 2. Ширяева 7 |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4125 30*5,5*2,5/1000 | ФЕР01-01-003-08 |  |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4125 30*5,5*2,5/1000 | ФЕР01-01-033-02 |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | ФЕР01-02-061-02 |  |
| 12 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 2 | ФЕРр66-22-1 |  |
| 13 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,3 | ФЕРр66-2-4 |  |
| 14 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 | ФЕР23-01-030-01 |  |
| 15 | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 160 мм | м | 30,3 | ФССЦ-507-3192 |  |
| 16 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 2 | ФЕР23-04-008-01 |  |
| 17 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,06 3*20/1000 | ФЕРр68-13-2 |  |
| 18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,06 | ФЕР27-06-020-01 |  |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км II класс груза | 1 т груза | 5,796 | ФССЦпг03-21-02-200 |  |
| Раздел 3. Школа |
| 20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6875 50*5,5*2,5/1000 | ФЕР01-01-003-08 |  |
| 21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6875 50*5,5*2,5/1000 | ФЕР01-01-033-02 |  |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | ФЕР01-02-061-02 |  |
| 23 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 2 | ФЕРр66-22-1 |  |
| 24 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,5 | ФЕРр66-2-4 |  |
| 25 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 | ФЕР23-01-030-01 |  |
| 26 | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 160 мм | м | 50,5 | ФССЦ-507-3192 |  |
| 27 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 1 | ФЕР23-04-008-01 |  |
| 28 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 1,5 30*50/1000 | ФЕРр68-13-2 |  |
| 29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,5 | ФЕР27-06-020-01 |  |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км II класс груза | 1 т груза | 144,9 | ФССЦпг03-21-02-200 |  |

Председатель комиссии

|  |  | М.И. Исмагилов |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  |

Члены комиссии:

|  |  | А.В. Житкова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  |
|  |  | Т.Т. Исмагилова |
| (подпись) |  |  |
|  |  | О.М. Милованова |
| (подпись) |  |  |
|  |  | С.М. Варфоломеев |
| (подпись) |  |  |